## Slide 1
Lab Book 1.0. Waveguides
Student: José Alberto Peña Cruz , Pablo de Manuel Vicente
Group: B1

## Slide 2: Instructions General
SCRIPTS
From GitHub 
  Fork the repo: https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab1.git
  Clone the repo using VSCode
Run the Jupyter Notebook:
  WAVEGUIDES_Student.ipynb
h
(height)
W (width)
Core
Cladding
W (width)
Core
Cladding
Slab
h_slab
h_core
shallow waveguide
deep waveguide

## Slide 3: Learning outcome #1 – Effective index of a waveguide
INSTRUCTOR:
Present Python and GDSFactory: materials, output, results.
Explain how to run a simulation for a particular cross-section.
Showcase how to change between shallow and deep waveguide.
Describe how to change the wavelength and width for the waveguide analysis.
Describe the outputs.
ALL EXAMPLE #1: waveguide width 1.2 µm, deep wvg, wavelength start and end same 1.55 µm  all ”Run”
ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff …)
Utilizando la combinacion de sin y sio2 para nucleo y cubierta respectivamente temenos que de los 4 modos calculados solo dos de ellos se propagan ya que el indice de refraccion efectivo neff en los modos 3 y 4 (TE1 y TM1) es menor al indice del material de la cubierta (sio2).
En los plots se puede observar que en los modos 1 y 2 correspondientas a TE0 y TM0 la intensidad de los campos en dichos modos se concentra en el centro.

## Slide 4: Learning outcome #2 – Wavelength behavior Wavelength 1.5-1.6 µm (step 0.01 µm) – width 1.2 µm
Comment results (neff changes this way with wavelength, comparison between different waveguide cross-sections …etc)
El indice efectivo neff disminuye con la longitude de onda.
shallow waveguide
Paste plot here
deep waveguide
Paste plot here
slab = 150nm

## Slide 5: Learning outcome #3 – Width dependence Width 0.6 - 1.6 µm (step 0.1 µm) – Wavelength 1.55 µm
Comment results (neff changes this way with width, polarization behavior, etc…)
A medida que se incrementa el ancho de la guía , aumenta consigo el índice efectivo neff, por lo que el índice efectivo y los modos que se propagan, estan directamente relacionados con el ancho de la guía.
deep waveguide
Paste plot here

## Slide 6: Learning outcome #4 – Waveguide compact model - Find the compact models of the following waveguides: Deep waveguide, h=300nm, w=1.2um - Shallow waveguide, core h=300nm, slab h=150 nm, w = 1.2um
Find the second-degree polynomial coefficients and relate them with the group index and the dispersion parameter.
Comment on the results found for the TE0 and TM0 for both deep and shallow waveguides.
deep waveguide
neff_TE0 vs with the second-degree polynomial fit
& neff_TM0 vs with the second-degree polynomial fit
shallow waveguide
neff_TE0 vs with the second-degree polynomial fit
& neff_TM0 vs with the second-degree polynomial fit
slab: 150nm

## Slide 7: Learning outcome #4 – Waveguide compact model - Find the compact models of the following waveguides: Deep waveguide, h=300nm, w=1.2um - Shallow waveguide, core h=300nm, slab h=150 nm, w = 1.2um
En este ejercicio hemos obtenido los coeficientes del modelo compacto y, a partir de ellos, los valores de n, ng y D para los modos TE0 y TM0 en las guías deep y shallow. A partir de las gráficas y de los valores numéricos se ve que el ajuste representa muy bien los puntos simulados en todo el rango de 1.5 a 1.6 um, así que el modelo describe de forma adecuada la dependencia espectral de ambas guías alrededor de 1.55 um. En las cuatro curvas la variación de neff es suave y descendente con la longitud de onda, y eso queda reflejado también en que n2 es negativo en todos los casos. Por tanto, el comportamiento obtenido en el modelo compacto es coherente con lo que ya habíamos visto en el barrido en longitud de onda.
Comparando los modos, TE0 presenta siempre un valor de n mayor que TM0. En la guía deep, n vale 1.6049 para TE0 y 1.5272 para TM0, mientras que en la shallow vale 1.6241 para TE0 y 1.5419 para TM0. Esto indica que el modo TE0 está mejor guiado y más confinado que el TM0 en ambas geometrías. Además, al comparar deep y shallow se observa que la guía shallow da valores de n ligeramente superiores para los dos modos, lo que indica que la modificación geométrica entre ambas secciones influye de manera clara en la propagación y en el confinamiento del campo. La diferencia no es enorme, pero sí suficientemente clara como para apreciarse tanto en las gráficas como en los coeficientes obtenidos.
En cuanto al índice de grupo, en los cuatro casos resulta mayor que n. Esto es coherente con su definición, ya que ng no solo depende del valor de neff en la longitud de onda central, sino también de cómo cambia neff con lambda. También se aprecia que TE0 presenta valores de ng mayores que TM0, tanto en la guía deep como en la shallow. Respecto a la dispersión, D sale negativa en los cuatro casos, y además su valor absoluto es mayor en TM0 que en TE0. Eso indica que el modo TM0 es más dispersivo y, por tanto, más sensible a la dependencia con la longitud de onda. Comparando las dos geometrías, la shallow mantiene un neff algo mayor, pero no cambia la tendencia general: TE0 sigue siendo el modo dominante y TM0 sigue siendo el más afectado por la dispersión.
El ajuste de segundo orden reproduce correctamente la evolución espectral, la guía shallow presenta un neff ligeramente superior a la deep, el modo TE0 es el mejor confinado en los dos casos y el modo TM0 es el que presenta una dispersión más acusada. Por tanto, el modelo compacto no solo resume bien los resultados de simulación, sino que además permite extraer de forma clara las diferencias entre deep y shallow y entre los modos TE0 y TM0.

## Slide 8: Learning outcome #5 – Bend waveguide radius vs. loss – deep Find neff_TE0 for wvl 1.55 µm, width 1.2 µm for R=25,50,75,100, 125,150 µm
Comment results, which is the safe radius?, consider safe means less than 0.1 dB/90º
La pérdida total disminuye al aumentar el radio de curvatura, porque una curva más suave introduce menos desajuste entre la guía recta y la curvada. Como hemos visto en teoría, en una guía curvada el modo se desplaza hacia la parte exterior de la curva y eso puede aumentar las pérdidas por mismatch en la transición recta-curva. En nuestros resultados R = 25 µm no es seguro porque supera 0.1 dB/90º, mientras que desde R = 50 µm la pérdida total ya queda por debajo de ese valor. Por tanto, el safe radius es 50 µm. Además, neff_TE0 varía más para radios pequeños y después se estabiliza, así que las curvas cerradas afectan más al modo que las curvas grandes.
deep waveguide
Paste Total Loss (dB/90º) vs R & neff_TE0 vs R

## Slide 9: EXTRA?

## Slide 10: Thank you